## Slide 1
中长期交易基本说明与业务逻辑
广西电力市场 · 中长期交易规则与策略汇报
V1.0.1
1

## Slide 2
汇报内容
一、关键名词与基本概念
二、交易目标：补仓与套利
三、交易品种总览与核心公式
四、多日用电合同电量转让交易（上午）
五、多日直接交易（下午）
六、月度策略与全局套利构想（待讨论）
七、补充内容与待完善方向
2

## Slide 3
关键名词解释
基本概念
交易日
申报电量、电价的日期
运行日（D日/交割日）
实际运行的日期；如 3.1 日申报 3.4 日的中长期交易，3.1为交易日，3.4为运行日
D-1 / D+1
对应交割日的前一天/后一天，以此类推
能量块交易
本文交易均为1小时能量块交易；如"3.1日中长期交易"指当日0:00~23:00共24个时刻点的24次独立交易
3

## Slide 4
交易目标：补仓与套利
补仓
• 广西本年度中长期持仓偏低，目标补全50%（未来可能调整）的中长期持仓（以月为单位）
• 必须每日购买一定中长期电量
• 通常在早晨的多日合同转让市场中完成
套利
• 实时电价在特定时段存在波动（可高可低）
• 实时电价-中长期电价差值在不同时段可正可负，形成买卖需求
• 不同售电公司对实时价格判断不同，部分公司博弈高/低价，形成交易与套利空间
4

## Slide 5
交易品种总览与核心公式
核心持仓公式
• 月度中长期持仓量 = 年度长协(分解到月) + 月度竞价 + 月内多日直接交易 + 合同电量转让 + 绿色电力交易
• 总电量(批发侧) = 月度中长期持仓量 + 日前偏差电量 + 实时偏差电量
• 总电量(代理用户侧) = 代理所有零售用户月度实际用网电量之和
• 正常情况下：批发侧口径 = 代理用户侧口径（特殊计量/非市场化情形除外，暂不考虑）
两大交易品种
多日用电合同电量转让交易
申报时段：上午 09:00–11:30
多日直接交易
申报时段：下午 16:00–17:30
5

## Slide 6
多日用电合同电量转让交易（上午）— 规则
• 政策依据
  - 《广西电力中长期交易规则》《2026年广西电力市场化交易工作有关事项的通知》
  - 标的物为当月内未履约的年度直接交易合同电量
• 交易目标
  - 2–3天短周期，匹配短期负荷波动、降低偏差风险
  - 滚动衔接，确保全月有可交易标的
• 交易时序
  - 09:00–09:20 集中竞价（自由报价，可改可撤）
  - 09:20–09:30 静默固化、集中统一边际出清
  - 09:30 公布出清结果；09:30–11:30 滚动撮合
特殊规则约束
• 触发：月度签约持仓量(考核部分) < 实际用电量×50%
• 考核电量 = 实际用电量×50% − 持仓量(考核部分)
• 考核价格 = 336.56元/MWh×1.05 − 当月发电侧实时市场加权均价
  - 价格为正：按该价×考核电量缴纳考核费用
  - 价格为负：按绝对值×考核电量执行考核（反向约束）
• 持仓量(考核部分) = 年度长协(本月) + 合同电量转让电量(本月)
• 电量上下限：PM网站「滚动撮合-时刻剩余可买入电量」
• 交易方向：买方/卖方均可，对手方为省内售电公司
6

## Slide 7
多日用电合同电量转让交易 — 交易策略
盈亏线 = 合同电量转让价格 − （现货价格_预测 + 考核价格）
盈亏线<0 → 买入（主要方式）；盈亏线>0 → 卖出（持仓不足50%前提下）
• 集中竞价阶段：人工权衡出清概率与最大收益，一次性表格导入+部分手动调整；绝大部分电量在此阶段成交
• 滚动撮合阶段：实时盯盘报价，但因市场原因成交量极少
• 经验规则
  - 以买入补仓为主；晚高峰（17:00–22:00，受新能源影响）即便转让价高也不轻易卖出
  - 若部分时刻卖出，倾向在其他时刻"换仓"买入近似等量电量，保持总持仓目标不变
  - 12:00–16:00 风电大发时段，现货预测价可能为0；部分交易员仍以30–50元/MWh"赌"价格跳变
7

## Slide 8
多日直接交易（下午）— 规则
• 政策依据
  - 标的为未来2–3天可直接交割的增量市场化电量（发电侧新增上网、用户侧新增购电）
  - 面向发电交易单元、售电公司、批发直购用户、虚拟电厂等
• 交易目标
  - 衔接月度长协与日前现货，新增锁定基础电量、补齐缺口、降低偏差考核风险
• 交易时序
  - 16:00–16:20 集中竞价；16:20–16:30 静默固化、统一出清
  - 16:30–17:30 滚动撮合
  - 数据爬取：PM网站「集中竞价-滚动撮合-多日直接交易」栏目
特殊规则补充
• 出售量上限 = 月度竞价 + 绿电交易之和
  - 例：年长协40%+月竞10%+绿电0%，合同转让买入15%后持仓达55%/65%，但多日直接交易卖出上限仍为10%（不受年度长协/合同转让影响）
市场特点
• 活跃度较高，新增发电侧主体参与
• 是中长期套利的重要市场，更注重"价"
8

## Slide 9
多日直接交易 — 交易策略
盈亏线 = 现货价格_预测；现货价格_预测 > 当前报价 → 买入，反之 → 卖出
• 集中竞价阶段
  - 结合已有持仓（含上午合同转让结果）规划当前市场可交易总量
  - 例：持仓50%+月竞10%，预知实时结算电量20%更便宜，则可交易空间=100%−50%−10%−20%=20%
  - 粗判集中/滚动价格趋势，按个人偏好分配集中竞价电量，竞价电价略低于预测价
• 滚动撮合阶段
  - 成交量小，部分交易员只盯关键点位或直接放弃该阶段
  - 基于已有出清量，挂出比预测价略低的报价；其余经验与合同电量转让市场一致
9

## Slide 10
月度策略 / 全局套利构想 / 补充内容
月度策略（现状）
• 无法准确预测本月发电侧实时市场加权均价
• 月初观望、月中启动并逐渐放量；放量比例人工决策
• 原则：保证月末考核电量基本为0，但不绝对
全局套利构想【待讨论】
• 三层架构：月度分布→多日分布→单点策略
  - 月初/月内滚动判断全月电价趋势，确定多日电能量分布
  - 单次交易判断2~5天趋势，确定各时段交易电量分布
  - 单时刻点按盈亏概率报量报价
• 需实时动态调整：月初与月末现货价差可达200–300元/MWh
• 策略触发须明确告知交易员，由其决策是否执行
补充内容 / 待完善方向
• 盯盘工具需求
  - 滚动撮合阶段对手方可能误报极低/高价，需工具辅助"抢单"
• 交易水平评价体系
  - 交易品种多、频率高，目前缺乏明确的交易水平评价指标，后续需补充
10